## Slide 1
Bruno Silva
Diogo Fernandes
Duarte Rodrigues
Francisco Salgado
João Miranda
José Abreu
Analog Waiter Robot – 19 (AWR-19)
Universidade do Minho
Campus de Azurém, Guimarães
12 de fevereiro de 2021
Orientador:
Professor Luís Barros
a88289@alunos.uminho.pt
a88262@alunos.uminho.pt
a88259@alunos.uminho.pt
a88231@alunos.uminho.pt
a88237@alunos.uminho.pt
a88218@alunos.uminho.pt
Notes: João: - Apresentação do grupo, nome do orientador e nome do projeto

## Slide 2: Organização DA APRESENTAÇÃO
Introdução
Desenho e Simulação dos Circuitos Eletrónicos
Implementação dos Circuitos Eletrónicos
Circuito Mecânico Implementado
Resultados Experimentais
Produto Final
Análise do Produto
Conclusões
Referências Bibliográficas
Notes: João: - Apresentar a ordem da apresentação

## Slide 3
Introdução
Descrição do Problema
Soluções e Proposta de Produto
Planeamento
Notes: Francisco

## Slide 4: Introdução
Atual panorama pandémico da Covid-19:
  Mais de 100 milhões de casos;
  Mais de 2 milhões de óbitos;
Isolamento profilático;
Impossibilidade de acesso a bens essenciais.
Descrição do Problema
Número de novos casos de Covid-19 em Portugal.
Notes: Francisco
Apresentação da situação atual
Falar do gráfico
Referir os problemas devido à situação atual

## Slide 5: Introdução
Diminuição de contactos interpessoais;
Fornecer bens essenciais ao paciente.
Soluções
Little Peanut, 2020 [1]
Notes: Francisco
- Possíveis ideias para melhorar
Tais ideias podem ser aplicadas durante o confinamento e em outros contextos
- ambiente hospitalar ou domiciliar
- ambiente industrial
- A nossa ideia foi desenvolver um robô capaz de fornecer bens essenciais a um paciente
Proporciona diminuição de contactos interpessoais Recentemente (2020) foi visto o aparecimento de vários equipamentos com objetivo semelhante Caso do little peanut Entre outros…

## Slide 6: Introdução
Robô seguidor de linha com suporte para transporte de alimentos.
Proposta de Produto
AWR-19
AWR-19
Notes: Francisco
-Foi implementado um sistema de seguidor de linha – linha preta, indicadora do percurso a realizar
-Superfície em cima para transportar alimentos ou bens essenciais
-Escolheu-se o nome AWR-19 – Analog Waiter Robot: Robô empregado de mesa analógico, dedicado à Covid-19

## Slide 7: Introdução
Planeamento Inicial
Chart: 
| Etapa 0: Constituição dos grupos | Etapa 0: Seleção de orientador | Etapa 0: Seleção do projeto | Etapa 0: Estudo da viabilidade | Etapa 1: Descrição do produto | Etapa 1: Especificações previstas | Etapa 1: Testes das especificações | Etapa 1: Diagrama de Gantt | Etapa 2: Desenho da maquete | Etapa 2: Conceção da maquete | Etapa 2: Estudo e simulação do circuito lógico | Etapa 2: Estudo e simulação do circuito sequencial | Etapa 2: Montagem e testes em breadboard | Etapa 2: Construção do produto | Etapa 2: Testes e validação | Etapa 2: Documentação e apresentação
Início | 44114 | 44114 | 44115 | 44134 | 44147 | 44149 | 44149 | 44149 | 44156 | 44159 | 44162 | 44167 | 44185 | 44192 | 44223 | 44230
Duração | 2 | 2 | 32 | 13 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 15 | 24 | 19 | 7 | 31 | 8 | 9
Notes: Bruno
Planeamento inicial:
Etapa 0: discussão de ideias sobre os trabalhos a serem realizados
Etapa 1: acerto da descrição e especificações do AWR
Etapa 2: Desenho, conceção e validação do AWR

## Slide 8: Introdução
Planeamento Revisto
Chart: 
| Etapa 0: Constituição dos grupos | Etapa 0: Seleção de orientador | Etapa 0: Seleção do projeto | Etapa 0: Estudo da viabilidade | Etapa 1: Descrição do produto | Etapa 1: Especificações previstas | Etapa 1: Testes das especificações | Etapa 1: Diagrama de Gantt | Etapa 2: Desenho da maquete | Etapa 2: Conceção da maquete | Etapa 2: Estudo e simulação do circuito lógico | Etapa 2: Estudo e simulação do circuito sequencial | Etapa 2: Montagem e testes em breadboard | Etapa 2: Estudo de Fiabilidade, Certifiação e Segurança | Etapa 2: Documentação e apresentação
Início | 44114 | 44114 | 44115 | 44134 | 44147 | 44149 | 44149 | 44149 | 44156 | 44159 | 44162 | 44167 | 44185 | 44219 | 44219
Duração | 1 | 1 | 31 | 12 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 14 | 23 | 18 | 33 | 18 | 19
Notes: Bruno
- Planeamento alterado devido ás medidas de afastamento social:
- Etapa 2: Supressão dos ensaios experimentais. Maior cuidado no estudo da fiabilidade, certificação e segurança do equipamento.

## Slide 9
Desenho e Simulação dos Circuitos Eletrónicos
Visão Geral do Produto
Condicionamento de Sinal
Controlo de Velocidade dos Motores
Atuação dos Sinais PWM
Máquina de Estados
Circuitos de Alimentação
Notes: Diogo

## Slide 10: Desenho e Simulação dos Circuitos Eletrónicos
Visão Geral do Produto – Array de sensores
Seguidor de
Linha
Máquina de Estados
Máquina de Estados
Máquina de Estados
Seguidor de
Linha
QTR-8A [2]
Notes: Diogo
Para o robô seguir uma linha é necessário um array de sensores para detetarem a linha, através do contraste entre esta e o resto da superfície.
Usou-se o QTR-8A
8 sensores analógicos, cujo output é uma tensão de 0 a 5 V
Usados nos circuitos de seguidor de linha e máquina de estados.

## Slide 11: Desenho e Simulação dos Circuitos Eletrónicos
Visão Geral do Produto – Diagrama de blocos
Notes: Diogo
- REFERIR O QUE É CADA BLOCO

## Slide 12: Desenho e Simulação dos Circuitos Eletrónicos
Visão Geral do Produto – Módulo driver
Dual Full-Bridge Driver L298N [3]
Notes: Diogo
Fazer a ponte entres os 2 circuitos (Maquina de estados e controlo de velocidade dos motores)
4 entradas de IN – Sentido de rotação
2 entradas de EN – Controlo de velocidade
2 saídas para cada motor

## Slide 13: Desenho e Simulação dos Circuitos Eletrónicos
Controlo de Velocidade dos Motores
Notes: Duarte
2 Circuitos para cada motor – Entradas trocadas
Existem 5 estágios
Permite obter uma tensão de comando a partir da diferença entre as 2 entradas
….. Diferença das duas entradas.

## Slide 14: Desenho e Simulação dos Circuitos Eletrónicos
Atuação dos Sinais PWM
Vcomando = 0 V
Vcomando = 2,1 V
Vcomando = 3,6 V
Notes: Duarte
TL494
Proporcional
+ valor de entrada (vcomando) implica maior duty cycle de saiada implicando maior velocidade do motor

## Slide 15: Desenho e Simulação dos Circuitos Eletrónicos
Máquina de Estados
Notes: - Para controlar o estado de funcionamento do robô, foi necessária a criação de uma máquina de estados sequencial, síncrona.
- No diagrama, FW, que representa forward, ou seja, para a frente, é igual aos valores de FWR e FWL. BW, que representa backwards, ou seja, para trás, representa os valores de BWR e BWL.
- Inicialmente, as saídas da máquina de estados estão a nível lógico baixo, logo o robô está parado. Após se pressionar o botão de pressão, existente na lateral do robô, a máquina de estados avança para o estado B, e o robô inicia o seu movimento, seguindo a linha preta assinalada no chão, com os dois motores a rodar no sentido horário.
- Quando o array de sensores estiver posicionado sobre a linha de fim do trajeto, S1 e S8 estarão a nível lógico alto, e ocorrerá a transição para o estado “C”. Neste estado, o robô inicia a rotação para a esquerda e não transita de estado enquanto S1 e S8 estiverem a nível lógico alto, isto é, enquanto o array de sensores estiver sobre a linha horizontal.
- Quando o array de sensores sair desta, S1 e S8 estarão a nível lógico baixo, avançando para o estado “D”, no qual o robô continua a rotação, mantendo as suas saídas até que o sensor 5 esteja sobre a linha vertical, com S5 a nível lógico alto. - Assim posicionado, o robô volta ao estado inicial.
- Uma melhoria para a máquina de estados foi encontrada tarde demais para a sua correção. Na realização dos ensaios experimentais encontrou-se um problema na componente mecânica do robô. Inicialmente o QTR estava situado na parte central do robô, e posteriormente foi colocado na sua dianteira. A máquina de estados foi adaptada para isso, no entanto, mais tarde, verificou-se que o estado D é desnecessário, bastaria utilizar S5 como condição de passagem do estado C para o estado A. Este reparo não afeta em nada o funcionamento do circuito, no entanto poderá ser otimizado e tido em conta para uma produção em massa do AWR, visto que o número de componentes poderá ser menor.

## Slide 16: Desenho e Simulação dos Circuitos Eletrónicos
Máquina de Estados
Notes: - A seguinte figura apresenta o circuito da máquina de estados. Visto que as suas saídas dependem apenas do estado atual, é possível identificar os blocos de lógica existentes numa máquina de Moore. Entradas, a cor azul, ligam á lógica de entrada, a verde, e esta liga aos flip-flops, produzindo o estado atual. A lógica de saída gera as saídas usando o estado atual.

## Slide 17: Desenho e Simulação dos Circuitos Eletrónicos
Circuitos de Alimentação
BMS para Proteção de Baterias 18650 [4]
TL 7805 [5]
Notes: FRANCISCO
Tensões do circuito: +12V , -12V, +5V
Pilhas usadas
Usou –se BMS para: - proteção das pilhas e estabilidade da alimentação
Conversor (12-5) para alimentar circuito com a necessidade de 5V

## Slide 18
Implementação dos Circuitos eletrónicos
Implementação em Breadboard
Condicionamento de Sinal dos Sensores e Conversor 12 V - 5 V
Controlo de Velocidade dos Motores e Atuação dos Sinais PWM
Condicionamento do Botão e Máquina de Estados
Notes: João

## Slide 19: Implementação dos Circuitos eletrónicos
Implementação em Breadboard – Circuito Controlo de Motores e Atuação de Sinais PWM
Notes: joao

## Slide 20: Implementação dos Circuitos eletrónicos
Implementação em Breadboard - Condicionamento do Botão e Máquina de Estados
Notes: joao

## Slide 21: Implementação dos Circuitos eletrónicos
Condicionamento de Sinal dos Sensores e Conversor 12 V - 5 V
Notes: Bruno
PADS logic esquemático, Pads layout pcb, KiCad 3D
- Condensadores de desacoplamento: - estabilidade
Condicionamento de Sinal:
Entradas de 12V e GND
Saida 5V e gnd
entradas e saídas sensores 2 a 2.

## Slide 22: Implementação dos Circuitos eletrónicos
Controlo de Velocidade dos Motores e Atuação dos Sinais PWM
Notes: Bruno
Controlo de velocidade dos motores e atuação dos sinais PWM:
Entradas de 12V, -12, 5 e gnd
Entradas dos sinais condicionados dos sensores (3 e 6)
Saídas para o driver com um PWM. (0-5V)

## Slide 23: Implementação dos Circuitos eletrónicos
Condicionamento do Botão e Máquina de Estados
Notes: Bruno
Condicionamento do botao e maquina de estados:
Alimentação de +5v, gnd
Entradas dos sinais condicionados dos sensores (1,5 e 8 e Botao)
Saídas para o driver (IN) para o controlo do sentido de rotação dos motores

## Slide 24
Circuito Mecânico Implementado
Desenho do Encapsulamento
Modelo 3D
Imagens Reais
Notes: Francisco
DESENHO e 3D - Autocad

## Slide 25: Circuito Mecânico implementado
Desenho do Encapsulamento
Vista superior
Vista inferior
Notes: Francisco

## Slide 26: Circuito Mecânico implementado
Desenho do Encapsulamento
Vista lateral
Vista frontal
Vista traseira
Notes: Francisco

## Slide 27: Circuito Mecânico implementado
Modelo 3D
Notes: Francisco

## Slide 28: Circuito Mecânico implementado
Imagens Reais
Notes: Francisco

## Slide 29
Resultados Experimentais
Notes: Tomás

## Slide 30: Desenho e Simulação dos Circuitos Eletrónicos
Sensor na parte central
Notes: Tomás

## Slide 31: Desenho e Simulação dos Circuitos Eletrónicos
Sensor na parte central
Notes: Tomás

## Slide 32: Desenho e Simulação dos Circuitos Eletrónicos
Sensor na parte frontal
Notes: Tomás

## Slide 33
Produto Final
Características
Lista de Componentes
Notes: Diogo

## Slide 34: Produto Final
Características
Características | Valores
Dimensões | [420x370x280] mm
Alimentação | + 12,6 V
Peso | 3,6 Kg
Autonomia | 1 hora 10 minutos
Velocidade Máxima | 1 m/s
Preço | 250 €
Notes: Diogo
Autonomia é o tempo útil dos funcionamento: motores sempre a rodar

## Slide 35: Produto Final
Lista de Componentes
 | Material | Quantidade | Preço unitário | Preço total
1 | Motores | 2 | 17,50 € | 35,00 €
2 | Rodas | 1 | 11,50 € | 11,50 €
3 | Par de hubs | 1 | 4,50 € | 4,50 €
4 | Rodas livres | 2 | 1,69 € | 3,38 €
5 | Módulo driver L298N | 1 | 12,90 € | 12,90 €
6 | QTR-8A | 1 | 19,90 € | 19,90 €
7 | Suporte pilha 18650 | 6 | 0,85 € | 5,10 €
8 | BMS | 2 | 5,50 € | 11,00 €
9 | Pilha LI-ION 18650 | 6 | 3,90 € | 23,40 €
10 | LM7805 | 1 | 0,50 € | 0,50 €
11 | TL494 | 2 | 1,70 € | 3,40 €
12 | LM324 | 2 | 1,95 € | 3,90 €
13 | LM358 | 5 | 0,74 € | 3,70 €
14 | 74HCT04 | 1 | 0,92 € | 0,92 €
15 | 74HCT08 | 2 | 0,90 € | 1,80 €
16 | 74HCT14 | 1 | 0,61 € | 0,61 €
17 | 74HCT32 | 1 | 0,48 € | 0,48 €
18 | 74HCT112 | 1 | 1,32 € | 1,32 €
19 | NE555P | 1 | 0,32 € | 0,32 €
20 | Terminal 2 pinos | 17 | 0,80 € | 13,60 €
21 | Terminal 3 pinos | 1 | 1,00 € | 1,00 €
22 | Potenciómetro | 2 | 2,20 € | 4,40 €
23 | Resistência | 34 | 0,05 € | 1,70 €
24 | Condensador cerâmico | 28 | 0,10 € | 2,80 €
25 | Condensador eletrolítico | 4 | 0,25 € | 1,00 €
26 | Botão de pressão | 2 | 0,15 € | 0,30 €
27 | Botão de painel | 1 | 0,60 € | 0,60 €
28 | Terminal 12 conetores | 3 | 0,40 € | 1,20 €
29 | Alumínio 2 mm | - | - | 35,00 €
30 | Placa madeira | 1 | - | 5,00 €
31 | Placa de acrílico policarbonato | 1 | - | 10,00 €
32 | Parafuso 5 mm | 28 | 0,05 € | 1,40 €
33 | Parafuso 3 mm | 12 | 0,05 € | 0,60 €
34 | Porca com asas 5 mm | 6 | 0,10 € | 0,60 €
35 | Porca 5 mm | 22 | 0,05 € | 1,10 €
36 | Rebites | 18 | 0,10 € | 1,80 €
37 | Anilhas | 12 | 0,01 € | 0,12 €
38 | Jumpers | pack | 2,00 € | 2,00 €
Total |  |  |  | 227,85 €
Notes: Diogo
Realçar preço total

## Slide 36
Análise do Produto
Fiabilidade
Segurança
Certificação
Notes: Diogo

## Slide 37: Análise do Produto
Fiabilidade
Tempo de vida estimado para os componentes usados.
Componente | MTBF
Baterias 18650 | 300 – 500 ciclos
Motor | 1000 a 3000 horas
Condensador Eletrolítico | 11,4 anos
Condensador Cerâmico | 142,69 anos
Semicondutores | 10 anos
[6], [7], [8], [9] e [10], seguindo a ordem dos componentes acima.
Notes: Diogo
Realçar as baterias – componente com tempo de vida + curto
…

## Slide 38: Análise do Produto
Segurança
(a) Perigoso para o ambiente; (b) Corrosivo; (c) Comburente; (d) Inflamável; (e) Explosivo; (f) Tóxico;
(g) Vários perigos; (h) Sensível à eletricidade estática. [11]
Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos.
Notes: Duarte
A madeira usada para isolar os circuitos eletrónicos da armadura do robô é considerada um material comburente e inflamável
Os condensadores eletrolíticos são componentes inflamáveis, explosivos, tóxicos e perigosos para o ambiente.
As baterias podem ser, ainda, elementos corrosivos e comburentes. Alem dos mencionados nos condensadores.
O equipamento é um dispositivo sensível à eletricidade estática o que significa que possui componentes que podem ser danificados por cargas elétricas estáticas que se acumulam em pessoas, ferramentas e outros materiais não condutores. Se o utilizador violar o encapsulamento do produto, poderá representar perigos para este ou uma avaria no produto
O robô será constituído por circuitos e componentes eletrónicos que não podem ser enviados para o lixo doméstico. Estes devem ser encaminhados para locais próprios de reciclagem.
O robô não deverá estar exposto a qualquer condição ambiental extrema.

## Slide 39: Análise do Produto
Certificação
Para obtenção do certificado é necessário que:
  Pessoas e animais domésticos fiquem protegidos contra riscos de ferimentos;
  Não se produzam temperaturas, descargas ou radiações que provoquem perigo;
  O isolamento seja adequado. [12]
Marcação CE [13]
Notes: João
Uma vez que este projeto serve fins académicos, ou seja, tem o propósito de validar conceitos, não foi implementado um sistema de deteção de obstáculos. Assim, o primeiro ponto não é cumprido, pelo que o certificado CE não poderá ser atribuído ao AWR.

## Slide 40
Conclusão
Trabalho Futuro
Implementação com Microcomputador
Conclusões
Notes: Bruno
..algumas conclusões do projeto ->

## Slide 41: Conclusão
Trabalho Futuro
Deteção de Obstáculos
Células de Carga
Estação de Carregamento
Notes: Bruno
Poderiam ser implementadas:
-Deteção de Obstáculos
-Células de Carga
-Estação de Carregamento
Razao por não implementar:
-economicamente inviável
-tempo
-contexto académico – validar conceito
-mais fácil com circuito digitais

## Slide 42: Conclusão
Implementação com Microcomputador
Uso de controlo remoto
Rotas pré-definidas
Seguidor de Linha
Notes: Bruno
Com o micro manteríamos o mesma finalidade de produto (protótipo) mas podemos fazer uso de novas tecnologias:
Uso por controlo remoto por uma aplicação (Bluetooth)
Rotas predefinidas
Seguidor de linha na mesma

## Slide 43: Conclusão
Chart: 
| Bruno Silva | Diogo Fernandes | Duarte Rodrigues | Francisco Salgado | João Miranda | José Abreu
Numero de Horas | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
Distribuição de horas por membro
Nome | Número de Horas
Bruno Silva | 250
Diogo Fernandes | 250
Duarte Rodrigues | 250
Francisco Salgado | 250
João Miranda | 250
José Abreu | 250
Notes: Bruno
Como trabalhamos todos juntos e em grupo temos despendido por cada um o mesmo.
-demonstra união, disciplina e empenho do grupo.

## Slide 44
Referências Bibliográficas
Notes: João

## Slide 45
[1] J. D'Onfro, “Robots To The Rescue: How High-Tech Machines Are Being Used To Contain The Wuhan Coronavirus,” 2 fevereiro 2020. [Online]. Available: https://www.forbes.com/sites/jilliandonfro/2020/02/02/robots-to-the-rescue-how-high-tech-machines-are-being-used-to-contain-the-wuhan-coronavirus/?sh=73364f201779. [Acedido em 16 dezembro 2020].
[2] P. Corporation, “pololu.com,” 2001-2014. [Online]. Available: https://www.pololu.com/docs/pdf/0J12/QTR-8x.pdf. [Acedido em 3 fevereiro 2021].
[3] STMicroelectronics, “DUAL FULL-BRIDGE DRIVER”. L298 datasheet, janeiro 2000
[4] “BMS PARA PROTECÇÃO BATERIAS 18650 3S 12,6V 20A,” [Online]. Available: https://www.botnroll.com/pt/acessorios/2558-bms-para-protec-o-baterias-18650-3s-12-6v-20a.html. [Acedido em 10 fevereiro 2021].
[5] T. Instruments, “LM340, LM340A and LM78xx Wide VIN 1.5-A Fixed Voltage Regulators”. LM7805 datasheet, setembro 2000 [revisto a julho de 2016].
[6] “How to Prolong the Life of an 18650 Battery,” instructables ciruits, [Online]. Available: https://www.instructables.com/How-to-Prolong-the-Life-of-an-18650-Battery/. [Acedido em 11 fevereiro 2021].
[7] A. Perzan, “Brushed vs. brushless DC motors,” drive.tech, [Online]. Available: https://drive.tech/en/stream-content/brushed-vs-brushless-dc-motors. [Acedido em 11 fevereiro 2021].
[8] G. Bocock, “Electrolytic Capacitors Determine The Lifetime Of A Power Supply,” XP Power, [Online]. Available: https://www.xppower.com/resources/blog/electrolytic-capacitor-lifetime-in-power-supplies. [Acedido em 11 fevereiro 2021].
[9] “How can I estimate the life of ceramic capacitors?” Taiyo Yuden, [Online]. Available: https://www.yuden.co.jp/eu/product/support/faq/q020.html. [Acedido em 11 fevereiro 2021].
[10] T. Instruments, “Calculating Useful Lifetimes of Embedded Processors,” 2014. [Online]. Available: https://www.ti.com/lit/an/sprabx4b/sprabx4b.pdf?ts=1612984192026. [Acedido em 11 fevereiro 2021].
[11] “Símbolos de perigo - Saúde e Segurança,” Comissão Europeia - Fiscalidade e União Aduaneira, 12 outubro 2012. [Online]. Available: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/SAMANCTA/PT/Safety/SymbolsOfHazard_PT.htm. [Acedido em 11 fevereiro 2021].
[12] Jornal Oficial da União Europeia, “DIRETIVA 2014/35/UE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO,” 29 março 2014. [Online]. Available: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0035&from=EN. [Acedido em 8 fevereiro 2021].
[13] TUR CERT, “O que é o certificado CE?” [Online]. Available: https://www.ceisaret.com/pt/ce-sertifikasi-nedir/. [Acedido em 2 fevereiro 2021].
Notes: João
Estão aqui apresentadas as referencia para imagens ou textos apresentados ao longo dos diapositivos.

## Slide 46
Obrigado pela vossa atenção!
AWR-19
Notes: João
Encerramos assim a nossa apresentação, estando agora disponíveis para o esclarecimento de duvidas.
Obrigado pela vossa atenção.